進入或使用管道作業申請檢附資料

□ 一、進入或使用共同管道許可應遵守事項 (申請監工人員需簽章)

□ 二、勞工安全人員證照

□ 三、缺氧作業人員證照

□ 四、工作人員名冊表 (請依附表格示填寫，「監工人員」、「勞工安人員」、「缺氧作業人員」、「現場作業主管」等需於備註欄內加註)

□ 五、工作人員身分證正反面

□ 六、施工計畫書

□ 七、工程表

□ 八、相關圖說

1.位置圖：如附圖一。 (請以色筆明確標示施工位置)

2.平面圖：如附圖二。

3.橫斷面圖：如附圖三。

4.構造圖：如附圖四。

5.纜線配置示意圖：如附圖五。

□ 九、進入或使用共同管道作業前自動檢查表

□ 十、其它（若無則無需打「(」）

備註：（1）本申請書檢附資料請在□內打「(」。

（2）進入共同管道或支管及電纜溝時，施工廠商請至監控中心登記後，始可進入共同管道。

（3）廠商進入共同管道施工，監工人員或現場作業主管（需一名）及勞工安全作業人員需至現場監督。

（4）進入共同管道支管、電纜溝時，缺氧作業人員需至現場監督。

一、進入或使用共同管道許可應遵守事項

- 作業期間應遵守共同管道法、臺北市共同管道管理辦法、交通規則及相關法令等。

- 進入共同管道支管、電纜溝時，應有三人以上編組，開口處前後方設置交通警戒標誌、人孔周圍及管溝兩側應設立圍籬、遮攔及警示帶，施工現場需豎立告示牌，每次作業前，均須實施自動檢查，並經現場負責人、缺氧作業主管及監工人員等人簽名後始得進入。（臺北市共同管道管理辦法第29條）

- 申請單位作業人員不得違反申請書內之申請事項，並應於核可之共同管道區段及時間內作業，不得越區、越時；非經許可之人員不得進入共同管道。（臺北市共同管道管理辦法第30條）

- 於共同管道內新（增）設、改設或外管匯入（出）管線，應於原規劃空間核定位置佈設或銜接管線，不得破壞管道結構。外管匯入（出）管線之管線挖掘作業，並應向道路主管機關申請核准辦理。（臺北市共同管道管理辦法第31條）

- 於共同管道內及出口不得有吸煙、飲酒、便溺及其他影響環境安全及衛生行為。（臺北市共同管道管理辦法第32條）

- 搬運工程材料及機械器具進出共同管道時，應儘量選擇不妨礙交通之時間進行，並避免損壞管道內相關設備。（臺北市共同管道管理辦法第33條）

- 共同管道內作業應將材料及工具放置整齊，不得在排水溝放置材料，並注意易燃物品之使用。（臺北市共同管道管理辦法第34條）

- 進入共同管道人員每1小時須向監控中心回報所在位置及管道情況；作業過程發生意外事故時應儘速處理，並利用管道內專線電話及其他通信設備向監控中心通報。（臺北市共同管道管理辦法第35條）

- 共同管道內施工完竣後，應將施工賸餘材料全部搬出共同管道、清理現場恢復原狀、關閉電源及出入口，確認共同管道及其內管線安全無虞，並清點人數，經監控中心確認並換回證件後，始得離開；作業未完成者，翌日再向監控中心請求開啟出入口進入。（臺北市共同管道管理辦法第36條）

- 進入共同管道定期巡檢，應確實依巡檢計畫進行巡檢。（臺北市共同管道管理辦法第17條）

- 進入共同管道作業及定期巡檢全部完成後，3日內應填報完竣報告書，經管線事業機關（構）監工人員、監控中心人員簽章後，連同進入使用登錄名冊送主管機關備查。（臺北市共同管道管理辦法第37條）

申請單位監工人員                    簽章(職章)

二、勞工安全人員證照

請檢附作業人員之「勞工安全衛生教育」等相關證書(照)。

三、缺氧作業人員證照

請檢附作業人員之「缺氧作業」等相關證書(照)。

四、工作人員名冊表

進入或使用共同管道作業施工人員名冊。

| 編號 | 姓名 | 出生年月日 | 身分證字號 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 監工人員 |
| 2 |  |  |  | 勞工安全人員 |
| 3 |  |  |  | 缺氧作業人員 |
| 4 |  |  |  | 現場作業主管 |

請於備註欄內註明「監工人員」、「勞工安全人員」、「缺氧作業人員」、「現場作業主管」。

五、工作人員身分證正反面

請檢附作業人員之「中華民國身分證」正反面影本，務必清晰；其他如工作證、識別證僅為輔助證明文件，可供進入管道時登錄使用。(請依工作人員名冊順序排列)

六、施工計畫書

(一)、施工單位：中華電信股份有限公司台北北區營運處

(二)、工程名稱：AF電纜新設工程

(三)、施工地點：東西向共同管道

(四)、施工日期：105年01月01日至105年01月20日 (每次不得超過20日)

(五)、作業內容：

1.電纜新設：0.4-3200P電纜新設5處。

2.電纜測試：0.4-3200P電纜新設12處。

(六)、工程表

本工程預定施工進度表，如附表一。

(七)、相關圖說：

1.位置圖：如附圖一。(請以色筆明確標示施工位置)

2.平面圖：如附圖二。

3.橫斷面圖：如附圖三。

4.構造圖：如附圖四。

5.纜線配置示意圖：如附圖五。

(八)、施工安全及衛生維護事項：

監工人員：

現場作業主管：

勞工安全作業人員：

缺氧作業人員：

1.施工前：每日施工前先至監控中心報到、辦理進入管道手續。

2.人孔開啟：以自備吊車開啟，開啟後以拒馬、安全錐、警示燈等作好安全維護措施。人孔周邊並同時派員警戒、指揮交通。

3.侷限空間：依「侷限空間作業要點」實施缺氧及有害氣體測試。

4.施工人員：應服裝整齊，穿著工作鞋，配戴安全帽。

5.施工完畢：現場回復及清理雜物。

七、工程表

| 施工項目 | 單位 | 數量 | 預定天數 (最多20天) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前勘查 | 處 | 2 | 1天 |  |
| 電纜佈設 | M | 120 | 3天 |  |

八、相關圖說

請依據施工作業項目，視需要而定，檢附下列圖說。

1.附圖一：位置圖

2.附圖二：平面圖

3.附圖三：橫斷面圖

4.附圖四：構造圖

5.附圖五：纜線配置示意圖

九、進入或使用共同管道作業前自動檢查表

進入或使用共同管道作業前自動檢查表（一）

| 申請進入編號： | 檢查日期： 年 月 日 | 第一頁共二頁 |
| --- | --- | --- |
| 茲有（作業單位） 從事 作業： 作業地點： 作業內容： （□幹管（南北向）□幹管（分歧部）□支管管道□支管人孔□幹管抽水井□支線抽水井等長期密閉之缺氧危險場所） （3）已指定缺氧作業主管及現場監視人員。 姓名： 身分證字號： 聯絡電話： |
| 現場作業環境安全檢點 | 作業安全檢點 |
| □ 密閉場所通風良好適當換氣。 □已備妥防爆抽送風機。 已置必要測定儀器，確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度並採取措施。 對進出該場所勞工應點名登記。 入口應架設施工告示牌及公告缺氧注意事項。 作業勞工施以必要安全衛生教育訓練。 已備妥消防設備或器材 □手提滅火器 備註或簡圖： | 電焊機已接地並設有自動電擊防止裝置（指交流電）。 電焊機用電纜線無破損且絕緣良好。 乙炔氣瓶須豎立妥。 危險（工作）場所施工電氣設備係採用防暴型。 已備有個人防護用具： □安全帽 □空氣呼吸器 □防塵口罩 □防毒口罩或防毒面具 □防護眼罩 □安全帶、安全母索 □絕緣手套 2公尺以上無標準平台之高架作業已備妥： □標準施工架 □安全網 □安全帶 深度1.5公尺以上作業場所設置安全上下設備。 施工前施（監）工人員已洽作業負責人勘查管道狀況，並已採有效防範措施。 由打開鑄鐵蓋、蓋版進出，其四周已派員作交通維持及警戒。 設有指標或警示標誌，夜間已備有警告燈。 |

說明：1.表（一）經事前檢點【檢點無誤者打「(」，有誤者打「(」，與工作無關項目打「□」】。

2.表（二）檢查狀況無論『合格』或『不合格』均應於各該檢查項目之各欄『檢查結果』內打『ˇ』；『不合格』者，需於該項目之『不合格改善措施』欄內說明改善方式。

3.本檢查表（一）（二）應於作業前即實施檢查，並經作業負責人、缺氧作業主管、管線單位監督人員簽名後，始得進入作業。

4.本檢查表一式二頁，正本一份送新工處備查，影本三份由管線單位、作業負責人、監控中心各收存乙份。

| 作業負責人： | 缺氧作業主管： | 管線單位監督人員： |
| --- | --- | --- |

進入或使用共同管道作業前自動檢查表（二）

| 申請進入編號： 檢查日期： 年 月 日 | 第二頁共二頁 |
| --- | --- |
| 項目 | 法規條款 | 檢 查 項 目 | 結 果 | 不合格 改善措施 |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 設 施 | 缺氧症預防規則第4條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，已置備測定空氣中氧氣濃度之必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度之措施。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第5條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，已予適當換氣，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上。但為防止爆炸、氧化或作業上有顯著困難致不能實施換氣者，不在此限。依前項規定實施換氣時，不得使用純氧。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第6條 | 使勞工從事隧道或坑井之開鑿作業時，為防止甲烷或二氧化碳之突出導致勞工罹患缺氧症，已於事前就該作業場所及其四周，藉由鑽探孔或其他適當方法調查甲烷或二氧化碳之狀況，依調查結果決定甲烷、二氧化碳之處理方法、開鑿時期及程序後實施作業。 | □ | □ |  |
| 自 主 管 理 | 缺氧症預防規則第16條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，於當日作業開始前、所有勞工離開作業場所後再次開始作業前及勞工身體或換氣裝置等有異常時，已確認該作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第17條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，對進出該場所勞工，已予確認或點名登記。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第18條 | 使勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時，已將下列注意事項公告於作業場所入口顯而易見之處所，使作業勞工周知：（1）有罹患缺氧症之虞之事項。（2）進入該場所時應採取之措拖。（3）事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。（4）空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等測定儀器、換氣設備、聯絡設備等之保管場所。（5）缺氧作業主管姓名。已禁止非從事缺氧危險作業之勞工，擅自進入缺氧危險場所；並已將禁止規定公告於勞工顯而易見之處所。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第20條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，已於每一班次指定缺氧作業主管從事下列監督事項：（1）決定作業方法並指揮勞工作業。（2）第十六條規定事項。（3）當班作業前確認換氣裝置、測定儀器、空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶等及其他防止勞工罹患缺氧症之器具或設備之狀況，並採取必要措施。（4）監督勞工對防護器具或設備之使用狀況。（5）其他預防作業勞工罹患缺氧症之必要措施。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第21條 | 使勞工從事缺氧危險作業時‧已指派一人以上之監視人員，隨日監視作業狀況，發覺有異常時，即應與缺氧作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第24條 | 從事缺氧危險作業之勞工，已依勞工安全衛生教育訓練規則規定施予必要之安全衛生教育訓練 | □ | □ |  |
| 防 護 具 使 用 | 缺氧症預防規則第26條 | 使勞工從事缺氧危險作業，勞工有因缺氧致墜落之虞時，已供給該勞工使用之梯子、安全帶或救生索，並使勞工確實使用‧ | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第27條 | 使勞工從事缺氧危險作業時，已置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。 | □ | □ |  |
|  | 缺氧症預防規則第28條 | 於缺氧危險作業場所置救援人員，於其擔任救援作業期間，已提供並使其使用空氣呼吸器等呼吸防護具。 | □ | □ |  |
| 其 他 | 勞工安全衛生設施規則第177條 | 對於作業場所有引火性液體之蒸氣或可然性氣體滯留，而有爆炸、火災之虞者，應依下列規定：（1）指定專人對於前述蒸氣、氣體之濃度，於作業前測定之。（2）蒸氣或氣體之濃度達爆炸下限值之百分之三十以上時，應即刻使勞工退避至安全場所，並停止使用煙火及其他為點火源之虞之機具，並應加強通風。 | □ | □ |  |
|  | 勞工安全衛生設施規則第228條 | 高度超過1.5公尺以上之作業場所，已設置使勞工安全上下之設備。 | □ | □ |  |
|  | 勞工安全衛生設施規則第243條 | 使用150伏特以上之電動機具，或於濕潤場所、鋼板上、鋼筋上等場所使用電動工具或臨時用電設備，已於各該電路設置漏電斷路器。 | □ | □ |  |

註：相關條款修改時，請自行更新最新版本。

作業負責人：             缺氧作業主管：             管線單位監督人員：

十、其它

除上列項目外，若有其他相關資料，請於此說明。

若無其他相關資料，本頁無需檢附。

# Text boxes

此處需簽章

身分證

反面影本

身分證

正面影本